Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická / Božetěchova 3, Olomouc / Laboratoře elektrotechnických měření
PROTOKOL O MĚŘENÍ
Název úlohy					Číslo úlohy
Nastavení pracovního bodu tranzistorového zesilocače					202 - 3R
Zadání		Pro jednostupňový tranzistorový zesilovač v zapojení SE ve třídě A vypočítejte hodnoty rezistorů, máte-li zadány parametry: Ucc = 12 V, IC = 20 mA, úbytek napětí na RE = 0,2 V, h21E = 322. / Na zesilovači nastavte vypočítané hodnoty rezistorů. Po připojení napájecího napětí ověřte za je pracovní bod zesilovače nastaven skutečně ve třídě A. / S pomocí generátoru a osciloskopu proveďte následující měčení: / Zjistěte maximální rozkmit vstupního sinusového signálu UVSTMAX o frekvenci f = 1 kHz, při kterém se obě půlvlny výstupního signálu přenesou ještě bez pozorovatelného zkreslení. Měření provádějte s připojeným CE. / Spočítejte napěťové zesílení zesilovače AU pro vstupní sinusový signál o frekvenci f = 1 kHz. Měření proveďte s připojeným CE. / Spočítejte napěťové zesílení zesilovače AU dle předchozího bodu, ale s tím rozdílem, že CE bude odpojený. Vysvětlete rozdíl v naměřených hodnotách. / Zjistěte šířku pásma zesilovače pro pokles napětí o 3 dB.
Poř. č.	Příjmení a jméno					Třída		Skupina			Školní rok
7	Horčička Askold					3.B		1.			2021/22
Datum měření					Datum odevzdání				Počet listů		Klasifikace
					příprava			měření	protokol		obhajoba
Protokol o měření obsahuje:					Teoretický úvod					Tabulky naměřených a vypočtených hodnot
					Schéma					Vzor výpočtu
					Tabulka použitých přístrojů					Grafy
					Postup měření					Závěr

1. Teoretický úvod
  Používáme zesilovač s tranzistorem v zapojení se společným emitorem (SE), což je nejčastější zapojení. Nastavené pracovního bodu realizujeme odporovým děličem složený z odporů R1 a R2. Pracovní bod nastavujeme tak, aby byl zesilovač ve třídě A neboli v lineární části charakteristiky, což znamená že by měl mít malé zkreslení ale i velmi malou účinnost, také ve třídě a zesilujeme obě půlvlny sinusového signálu a fázi posouváme o 180˚.
2. Schéma zapojení

Schéma č. 1: Tranzistorový zesilovač SE
1. Výpočet rezistorů
  Napájecí napětí → U_cc = 12 V	Kolektorový proud → I_C = 20 mA
  Úbytek napětí na RE → U_{R E} = 0.2 V	Proudový zesilovací činitel → h_21E = 322
  RC→ U_RC = {U_CC} over {2} = { 12 } over { 2 } = 6 V → R_C = { U_RC } over { I_C }= { 6 } over { 0.02 } = 300 %OMEGA
  RE→ I_C = I_E + I_B simeq I_E → R_E = { U_{R E} } over { I_E } ={ U_{R E} } over { I_c } = { 0.2 } over { 0.02 }=10 %OMEGA
  R2→ I_B = I_C over h_21E = 20 over 322 = 0.0621 mA I_D = 10* I_B=10*0.0621=0.621mA
  U_R2 = U_BE + U_{R E} = 0.65+0.2=0.85V R_2 = U_R2 over I_D = 0.85 over {621*10^-6} simeq 1369 %OMEGA
  R1 → R_1 = { U_CC - U_R2 } over { I_D + I_B } = {12-0.85} over { 621*10^-6 +621*10^-7} simeq 16 323 %OMEGA
2. Tabulka použitých přístrojů
Označení v zapojení	Přístroj	Typ	Inventární číslo	Poznámka
G	Generátor	-	Stůl č.	-
OSC	Osciloskop	-	Stůl č.	-
V	Voltmetr	MY74		3 ½; 2 mV-20 V; ẟ = ±0,5% rdg + 2 dig
R1	Odporová dekáda	P33		-
RC	Odporová dekáda	P33		-
R2, RE, T, CE, CV1, CV2	Přípravek pro měření tranzistorového zesilovače			-

Tabulka č. 1: Použité přístroje
1. Postup měření
  1. Natavení pracovního bodu tranzistorového zesilovače
    1. Vypočítáme hodnoty rezistorů
    2. Sestavili jsme zapojení podle schématu č. 1 a nastavili jsme požadované hodnoty odporových dekád.
    3. Ověřujeme, zda je zesilovač doopravdy ve třídě A, popřípadě donastavíme odporovou dekádu R1.
  2. Maximální rozkmit vstupního napětí UVSTMAX
    1. Nastavujeme generátor na frekvenci 1 kHz
    2. Nastavujeme osciloskop
    3. Postupně zvyšujeme UPP, dokud nezpozorujeme nepatrné zkreslení
    4. Zjišťujeme hodnotu napětí
  3. Napěťové zesílení AU pro zapojení s CE a i bez CE
    1. Nastavíme UPP = 20 mV na generátoru
    2. Zjišťujeme hodnotu napětí pro zapojení s CE
    3. Spočítáme AU
    4. Zopakujeme pro zapojení bez CE
  4. Šířka přenosového pásma s napěťovým útlumem 3 dB pro zapojení s CE a i bez CE
    1. Při UPP = 20 mV zjišťujeme zesílené napětí se zapojeným CE
    2. Vypočítáme pokles o 3 dB ze zesíleného napětí
    3. Zvyšujeme frekvenci generátoru do bodu, kdy je zesílené napětí rovno vypočtené hodnotě z bodu II
    4. Opakujeme bod III ale frekvenci snižujeme
    5. Zopakujeme pro zapojení bez CE
2. Vzory výpočtů
  1. Výpočet šířky přenosového pásma pro fH = … kHz, fD = ...Hz
 B = f_H - f_D = ... - ... = ... Hz
  1. Výpočet napěťového zesílení AU pro U1 = 20 mV, U2 =  … V
    A_U = U_2 over U_1 = ... over 0.02 = ...
  2. Výpočet napěťového zisku při AU = …
    a_U = 20 * logA_U = 20*log...= ... dB
2. Naměřené a vypočtené hodnoty
Označení rezistoru	RVYPOČTENÝ [Ω]	RSKUTEČNÝ [Ω]
RE	10	300
RC	300	10
R1	1 369
R2	16 323

Tabulka č. 2: Hodnoty rezistorů
f [kHz]	UVSTMAX [mVPP]
1

Tabulka č. 3: Maximální rozkmit vstupního napětí Uvstmax
Druh zapojení	AU [-]	aU [dB]
S CE
Bez CE

Tabulka č. 4: Napěťové zesílení
Druh zapojení	fD [Hz]	fH [Hz]	B [Hz]
S CE
Bez CE

Tabulka č. 5: Šířka pásma

1. Závěr
  1. Něco o max vstupním namětí při kterém nedochází ke zkreslení
  2. Zhodnocení napěťového zesílení
  3. Zhodnocení šířky pásma
  4. Porovnání s CE a bez CE
  5. Jak se liší vypočítaná hodnota odporů od skutečných hodnot